## Slide 1
SEATTLE · DATA ENGINEER
Prédiction de la
consommation d'énergie
des bâtiments non résidentiels
Approche ML supervisée — Données 2016
Projet Data Engineer · OpenClassrooms
Objectif : prédire SiteEnergyUseWN(kBtu) à partir des caractéristiques structurelles des bâtiments

## Slide 2
Contexte & jeu de données
Contexte du projet
Ville de Seattle : objectif zéro carbone en 2050
Relevés de consommation coûteux à collecter sur le terrain
Prédire énergie & CO₂ des bâtiments non mesurés
Variables d'entrée : caractéristiques structurelles uniquement
Source : Seattle Open Data Portal — Benchmarking 2016
3 376
bâtiments au total
1 460
bâtiments NonResidential
1 419
bâtiments après nettoyage complet
46
colonnes disponibles

## Slide 3
Filtrage & nettoyage — 3 filtres appliqués par le tuteur
Filtre 1 — BuildingType
Garder uniquement les bâtiments NonResidential
1 460 → 1 460 bâtiments retenus
Hôtels, bureaux, commerces, écoles…
Résidences, appartements exclus
Filtre 2 — Outlier
Colonne identifiée par les agents de la ville
NaN = bâtiment normal → garder
'Low outlier' / 'High outlier' → supprimer
1 460 → 1 445 bâtiments retenus
Filtre 3 — ComplianceStatus
Garder uniquement les bâtiments 'Compliant'
Non-Compliant / Missing Data / Error → exclus
Données non conformes = peu fiables
1 445 → 1 432 bâtiments retenus
Résultat final : 1 419 bâtiments après IQR outliers sur la target

## Slide 4
Choix de la target : SiteEnergyUseWN(kBtu)
✗ SiteEnergyUse(kBtu) — SUPPRIMÉE
Consommation brute non normalisée
Influence des conditions météo annuelles
Moins représentative des caractéristiques structurelles
Remplacée par la version WN dans toute l'analyse
✓ SiteEnergyUseWN(kBtu) — RETENUE
Weather Normalized = normalisée par rapport aux conditions météo
Plus représentative des caractéristiques structurelles du bâtiment
Neutralise l'effet des variations climatiques annuelles
Recommandée pour modéliser l'efficacité structurelle
→
Transformation log appliquée pour normaliser la distribution asymétrique → log(SiteEnergyUseWN)

## Slide 5
Analyse exploratoire — insights clés
Nettoyage des données
3 filtres appliqués : BuildingType, Outlier, ComplianceStatus
Colonnes >90% NaN supprimées (Comments, YearsENERGYSTARCertified…)
Data leakage évité : kBtu détaillés, EUI, GHGIntensity exclus
ENERGYSTARScore : imputation par la médiane
Distribution de la target
SiteEnergyUseWN très asymétrique (longue queue droite)
Transformation log appliquée → distribution quasi-normale
Outliers IQR (5%–95%) supprimés sur la target transformée
1 419 bâtiments retenus pour la modélisation
Tendances observées
Surface = corrélat le plus fort avec la consommation
Hôtels & hôpitaux : consommation médiane la plus haute
Bâtiments avant 1960 : +30% vs bâtiments récents
Bâtiments multi-usage : comportement distinct

## Slide 6
Feature engineering — 3 groupes de features créées
Temporalité
BuildingAge
= 2016 − YearBuilt
EraConstruction
6 tranches (avant 1930 → après 2010)
Logique métier :
Les bâtiments anciens ont une isolation et des équipements moins performants → plus forte consommation.
Structure
GFAPerFloor
= Surface totale / NbÉtages
ParkingRatio
= Surface parking / Surface totale
MainUseRatio
= Surface usage principal / Totale
Logique métier :
La morphologie du bâtiment influence les déperditions thermiques et la consommation énergétique.
Multi-usage
HasSecondUse
binaire (0/1) — 2e usage présent
HasThirdUse
binaire (0/1) — 3e usage présent
Logique métier :
Indiquer la diversité d'usage sans créer de data leakage (infos structurelles uniquement).
7 nouvelles features créées — aucun data leakage (infos structurelles uniquement)

## Slide 7
Préparation des features & création du DataFrame de modélisation
Pipeline de prétraitement
1
3 filtres appliqués
Outlier, ComplianceStatus, NonResidential
2
Suppression outliers IQR
5%–95% sur log(target) — équilibre qualité/quantité
3
Matrice corrélation Pearson + Spearman
PropertyGFATotal supprimé (colinéaire avec GFAPerFloor)
4
StandardScaler
Normalisation des 12 features numériques
5
OneHotEncoder (max_categories=12)
Évite l'explosion dimensionnelle sur LargestPropertyUseType
6
Split 80/20 (random_state=42)
Reproductibilité garantie — 1 135 train / 284 test
DataFrame de modélisation (df_model)
NumberofBuildings
NumberofFloors
ENERGYSTARScore
BuildingAge
ParkingRatio
GFAPerFloor
MainUseRatio
HasSecondUse
HasThirdUse
Latitude
Longitude
CouncilDistrictCode
LargestPropertyUseType
EraConstruction
Target : log(SiteEnergyUseWN(kBtu))
Transformation log pour normaliser la distribution asymétrique de la consommation énergétique.

## Slide 8
Comparaison de 4 modèles — validation croisée 5 folds
Modèle
R² CV (moy)
R² CV (std)
R² Test
MAE Test
RMSE Test
Dummy (baseline)
≈ 0.00
±0.00
≈ 0.00
—
—
Régression Linéaire
≈ 0.62
±0.06
≈ 0.61
~0.57
~0.75
SVR (RBF)
≈ 0.73
±0.05
≈ 0.71
~0.43
~0.62
Random Forest ✓
≈ 0.85
±0.03
≈ 0.85
~0.30
~0.45
Dummy
Plancher de référence. R²=0 attendu.
Linéaire
Capture les grandes tendances. Limitée sur les non-linéarités.
SVR
Meilleur grâce au noyau RBF. Sensible au scaling.
Random Forest ✓
Meilleur R² et std faible → robuste. Retenu !

## Slide 9
Optimisation — GridSearchCV sur Random Forest
Grille de recherche (54 combinaisons)
n_estimators
[100, 200, 300]
Nombre d'arbres
max_depth
[10, 20, None]
Profondeur maximale
min_samples_split
[2, 5, 10]
Min. échantillons/split
max_features
['sqrt', 0.5]
Features par nœud
3×3×3×2 = 54 combinaisons × 5 folds = 270 fits
~0.85
R² Test
85% de la variance expliquée
~0.30
MAE Test
Erreur moy. ±0.30 log — ±~35% brut
~0.45
RMSE Test
Pénalise les grandes erreurs
~0.90
R² Train
Surapprentissage modéré contrôlé
Le modèle se trompe de ±35% sur la valeur brute → acceptable pour prioriser les audits énergétiques

## Slide 10
Feature importance — quelles variables influencent le modèle ?
GFAPerFloor
0.31
Surface par étage — taille & densité du bâtiment
ENERGYSTARScore
0.18
Efficacité énergétique certifiée
BuildingAge
0.14
Ancienneté = isolation et équipements moins performants
MainUseRatio
0.09
Proportion de l'usage principal
NumberofFloors
0.06
Nombre d'étages
ParkingRatio
0.04
Part de la surface de parking
CouncilDistrictCode
0.04
Localisation par arrondissement
Longitude
0.03
Position géographique est-ouest
HasSecondUse
0.02
Indicateur multi-usage binaire
Top 3 (63%)
Modérées
Mineures

## Slide 11
Conclusion & perspectives
Ce qu'on a accompli
3 filtres : NonResidential, Outlier, Compliant
Target WN normalisée météo
7 nouvelles features (3 groupes)
4 modèles comparés — cross_validate
Random Forest optimisé : R²≈0.85
Facteurs clés
GFAPerFloor — surface/étage (31%)
ENERGYSTARScore — efficacité (18%)
BuildingAge — ancienneté (14%)
→ 63% expliqués par 3 features
→ Résultat cohérent avec l'EDA
Perspectives
Données météo pour l'effet saisonnier
Tester GradientBoosting / XGBoost
Déployer via API FastAPI (Mission 2)
Prédire aussi TotalGHGEmissions
Actualiser avec les données annuelles
Random Forest optimisé — R²≈0.85 sur SiteEnergyUseWN — prêt pour le déploiement via API (Mission 2)